TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 POÇOS DE MONITORAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO”.

JUSTIFICATIVA: O município de Pirajuba MG, conta com um aterro sanitário onde durante anos foi realizado a destinação final de lixo orgânico domiciliar e público.

Visando atender as novas normas sanitárias e ambiental o Aterro foi desativado em 2015, sendo contratada uma empresa especializada para a destinação final dos resíduos orgânicos domiciliar.

Com o objetivo de se verificar a atual condição  hídrica e ambiental do aterro agora desativado, torna-se necessário a realização dos serviços ora objeto deste termo de referência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Verificar o nível de gases (composto orgânicos VOC).

Realizar a análise do solo visando verificar os níveis de organismos e materiais pesados existentes no local proveniente da deterioração dos compostos orgânicos.

Realizar o potencial hídrico do local.

Realizar estudos e relatórios geológicos e hidro geológico com objetivo auxiliar na tomada de decisão visando a qualidade ambiental do local.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Instalação de 4 poços de monitoramento de duas polegadas com 15,00 metros cada (estimado) de profundidade cada um,  no município de Pirajuba – MG, de acordo com a solicitação do PRAD. Conforme as normas técnicas – ABNT 	NBR 9603:2015 Sondagem a trado – Procedimento e ABNT NBR 15492: 2007 sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental.

Visita de rotina para elaboração de croqui esquemático e vistoria das condições de operação;

Sondagens rotativas com amostragem de metro em metro (04 furos de até 15,0 metros, totalizando 60,0 metros de sondagem), conforme as normas técnicas – ABNT NBR 9603;2015 Sondagem a trado – Procedimento e ABNT NBR 15492-2007 sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental

40 (quarenta) amostragens do solo, nas sondagens investigatórias, para ensaio de detecção de gases (compostos orgânicos voláteis – VOC).

Classificação litológica em perfis de sondagem;

Medições de potencial hidráulico em todos os poços de monitoramento.

Mapa potencio métrico considerando todos os poços de monitoramento instalados,

Relatório fotográfico;

Elaboração de relatório Técnico Geológico e Hidrogeológico com resultados dos estudos realizados acompanhados da respectiva anotação de responsabilidade técnica ART.

DA VIGÊNCIA

31 de dezembro de 2020 a contar a data da assinatura do contrato.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do certame Empresas Jurídicas devidamente registradas e que atendam as condições do objeto do certame.

PRAZO DA ENTREGA

30 (trinta) dias após a emissão da ordem de Compras

DO PAGAMENTO

O Pagamento será efetuado em debito em conta corrente em nome da empresa ou pessoa física, 30 Dias após o protocolo da Nota Fiscal Eletrônica, na Secretaria de Compras e Licitações.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos serão provenientes de recursos próprios, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

| 1054 |  | 02.23 |  | 17.512.0758 |  | 2.288.3.3.90.39.00.00.00.00 |  | 408 |  | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

O licitante vencedor ficará obrigado a:

Responsabilizar-se pelos danos causados a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto desta Licitação.

Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto deste Contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista neste tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA.

Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos necessários à perfeita execução do objeto deste Contrato.

Manter entendimentos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA, objetivando evitar transtornos e atrasos na entrega dos materiais.

Manter, durante o período do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital;

Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas;

As despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal necessário à execução do objeto licitado, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista, previdenciária, tributária e quaisquer outros decorrentes dos serviços ora licitados ficarão sob a responsabilidade do contratado.

A inadimplência da pessoa jurídica contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais ou comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras.

A execução do contrato deverá ser acompanhada por representante da CONTRATANTE designado para esse fim.

Não prestar informações de qualquer ordem a terceiros, técnicas ou não, sobre a natureza ou andamento da execução autorização dos serviços ou divulga-los por qualquer outra forma, sem prévia expressa da CONTRATANTE.

Se desejar, para fins promocionais ou publicitários, divulgar os serviços a seu cargo, somente poderá fazê-lo mediante apresentação prévia das mensagens e sua aprovação pela CONTRATANTE.

Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e determinações das autoridades federais, estaduais e municipais, cabendo à CONTRATADA integrais responsabilidades pelas consequências das eventuais transgressões que, por si ou seus prepostos, cometer.

A CONTRATADA sugerirá à CONTRATANTE, em tempo hábil, todas as providências que sejam necessárias à adequação do objeto contratual aos aspectos imprevistos ou supervenientes constatados durante a execução dos serviços, de modo que quaisquer problemas, falhas ou omissões decorrentes dos aspectos acima mencionados, possam ser superados pela CONTRATANTE sem o comprometimento da execução do objeto.

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por representantes da CONTRATANTE.

As providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre o contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento de mão de obra técnica, especializada  e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos serviços solicitados.

A CONTRATADA reconhece expressamente sua total e exclusiva responsabilidade por danos ou prejuízos causados por seu pessoal, que em qualquer hipótese venha sofrer a CONTRATANTE, coisa e/ou, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência dos serviços ora contratados. Todos os ressarcimentos e indenizações correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, a quem caberá também: Manter sempre coberto por seguros regulares, os riscos de acidentes de trabalho dos seus funcionários, como também, dos equipamentos ora fornecidos.

A CONTRATADA deverá indicar preposto idôneo, de comprovada experiência na execução dos serviços similares ao objeto do presente contrato.

Os custos de remuneração do preposto, e se for o caso de seu veículo deverão estar incorporados no preço proposto.

Reparar, corrigir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços, objeto do contrato executados em desobediência aos padrões ou Normas Técnicas vigentes ou não aceitas pela CONTRATANTE.

#### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante, além de outras decorrentes da natureza do presente instrumento:

Fiscalizar a execução do presente contrato;

Efetuar o pagamento à Contratada no prazo e forma fixados neste contrato, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente quitada, de conformidade com as autorizações expedidas pelo Setor de Compras.

Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATANTE a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei 8.666/93, obrigando-se ainda a:

Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e as condições necessárias à plena execução do Edital objeto deste Contrato;

Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados;

NÃO exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente ao Administrador por ela indicado;

NÃO direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

NÃO promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer insumo ou implemento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades da população em geral;

Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

FORMA DE CONTRATAÇÃO

A contratação deverá ser mediante processo licitatório, como forma de julgamento o menor preço por item.

Pirajuba MG, 13 de julho de 2020

VANESSSA CRISTIANA DE ARAUJO

CHEFIA DE GABINETE

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA COMERCIAL PAL Nº. 072/2020

Pregão Presencial Nº. 051/2020

A Prefeitura Municipal de Pirajuba

Att. Comissão Permanente de Licitação

Pirajuba, _____de___________de_____

PROPONHO  OF PRODUTOS PELO PREÇO GLOBAL DE R$___________(___________) CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:

| ITEM | PRODUTO | MARCA | UND | QUANT. | R$ UNT | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 POÇOS DE MONITORAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO. |  | SERC | 01 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

No preço cotado, está incluído todo encargo que recaem sobre o objeto licitado, tais como tributos, despesas administrativas e financeiras, bem como o lucro.

A presente proposta tem validade para 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

EMPRESA LICITANTE: _____________________________

ASSINATURA COM CARIMBO DA EMPRESA LICITANTE

Obs.: A Proposta deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO

Á Prefeitura Municipal de Pirajuba

Ref.: Pregão Presencial Nº. 051/2020- PMP

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº_____________________________ credenciamos o Sr.________________________________, portador da carteira de identidade nº.____________ e do CPF nº. ____________________, para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Pirajuba-MG, ___/___/______.

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal

(FIRMA RECONHECIDA)

OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A empresa ................................................... (nome ou razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ........................, com sede no endereço sito à ............................................................ (endereço completo da licitante), em cumprimento ao exigido no Edital do Pregão Presencial nº. 051/2020 , bem como o disposto no art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação no presente processo licitatório.

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Pirajuba/MG, ____/___/______.

_______________________________________________

(Nome da empresa e assinatura do representante legal)

OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MENOR

Pregão Presencial nº 051/2020

.............................................................................................. (razão social da empresa), CNPJ nº ....................................., sediada em .........................................................(endereço completo), declara que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvando que, caso empregue ou venha empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, somente o faz ou fará na condição de aprendiz, que não utiliza ou se beneficia, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos últimos 05 (cinco) anos pela utilização de mão-de-obra infantil, que não infringiu as normas de proteção ao trabalho adolescente, que não foi autuada no ano em curso ou anterior por infrações às normas de segurança e saúde do trabalhador adolescente ou, ainda por impedir ou dificultar seu acesso e freqüência regular na escola.

Pirajuba, ____/____/_____.

_______________________________________________

nome e número da carteira de identidade do declarante

Obs.: A Declaração de Menor deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR.

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar no Pregão Presencial n.º. 051/2020,  que ...................(nome ou razão social do licitante)..........................:

a) não se encontra, suspenso temporariamente de participar de licitações ou de contratar com o Poder Público;

b) não se encontra, a qualquer título, sujeito a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público;

c) não é, e não possui dentre os sócios, titular de mandato eletivo;

d) não se encontra nos termos da legislação em vigor ou do edital da presente licitação, sujeita a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Pirajuba/MG, ____/___/_____.

_________________________________________

(Nome da empresa e assinatura do representante legal)

OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

___________________________ (nome/razão social), inscrita no CNPJ nº. ______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ________________________________________________________, portador da Carteira de Identidade nº. __________________ e do CPF nº. ______________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem 8.3 do Edital do Pregão Presencial nº. 051/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

Pirajuba/MG, ____/____/_____.

_________________________________________

(Nome da empresa e assinatura do representante legal)

OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO VIII

RECIBO DE EDITAL

Eu,.........................................................................................................................., brasileiro (a), .................................................. (estado civil), inscrito no CPF sob o nº.................................................................., residente e domiciliado na cidade de ...........................................-........... na ...............................................................

................................................................................................................................. (endereço completo),.................................................................................... (cargo na empresa) da empresa ..........................................................................................

....................................................... (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº .............................................................., situada na ................................................

................................................................................................................................. (endereço completo), telefone: ...................................................., declaro para os devidos fins de direito, que recebi, em nome da empresa acima citada, nesta data, cópia legível do Edital de Licitação – Pregão Presencial nº. 051/2020, formalizado no Processo Administrativo nº. PMP/CPL/072/2020

Por ser verdade, dato e subscrevo o presente.

Pirajuba - MG, .............. de .............................................. de 2020.

.....................................................................................

Assinatura

IMPORTANTE: As interessadas em participar do Pregão Presencial em referência deverão enviar o presente recibo, devidamente preenchido, sob pena de não serem notificadas das alterações que eventualmente o Edital venha a sofrer.