TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E UTENSILIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DR ALEXANDRE ALVES.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E UTENSILIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DR ALEXANDRE ALVES.

JUSTIFICATIVA: O município de Pirajuba conta hoje com uma Unidade Básica de Saúde onde são realizados os atendimentos de urgência e emergência, além de consultas ambulatoriais nas áreas de Ginecologia e Pediatria.

Além disso funciona no conjunto, consultórios odontológicos, laboratório de análises clinicas, Raio X, Farmácia para todos e O programa Saúde da Família.

Em virtude da pavimentação asfáltica realizada nas rodovias que interligam o município e os investimentos realizados no município em infraestrutura, ocorreu durante os últimos anos um aumento populacional generoso.

Com isso as dependências da UBS Tornou-se pequena, sendo necessário a realização de ampliação dos espaços, visando prestar serviços de qualidade aos munícipes.

Com a finalização das obras de ampliação tornou-se necessário a aquisição de mobiliários e equipamentos, objeto deste termo de referência.

Além disso, faz-se necessário a aquisição de equipamentos para reposição de equipamentos que em decorrência do longo período de uso, os mesmos apresentaram desgastes que inviabilizam a realização de processos de recuperação.

DESCRIÇÃO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 429764 | ARMÁRIO (GUARDA VOLUMES CORREDOR) EM MDP DE 15MM) COR TERRARUM, CORPO, PRATELEIRAS E CONTRA FUNDO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, 07 PRATELEIRAS INTERNAS COM 510MM DE PROFUNDIDADE, FIXADAS POR SISTEMA TIPO CADEIRINHA PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO.10 PORTAS DE ABRIR SENDO 02 VÃOS SOBREPOSTOS. BASE COM PÉS REGULAVEIS EM AÇO CROMADO. MEDIDA TOTAL DO ARMÁRIO 2300MM DE LARGURA X 3030MM DE ALTURA X 550MM DE PROFUNDIDADE. | UN | 2 |
| 2 | 429768 | ARMÁRIO PARA GUARDA DE ROUPAS DE CAMA HOSPITALAR EM MDP DE 15MM COR TERRARUM, CORPO, PRATELEIRAS E CONTRA FUNDO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, 06 PRATELEIRAS INTERNAS COM 490MM DE PROFUNDIDADE, FIXADAS POR SISTEMA TIPO CADEIRINHA PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO. 08 PORTAS DE ABRIR SENDO 02 VÃOS SOBREPOSTOS.BASE COM PÉS REGULAVEIS EM AÇO CROMADO. MEDIDA TOTAL DO ARMÁRIO 2400MM DE LARGURA X 2900MM DE ALTURA X 500MM DE PROFUNDIDADE. | UN | 2 |
| 3 | 429759 | ARMÁRIO PARA PIA DE BANHEIRO (VESTIÁRIOS), CONFECIONADO EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA COR TERRARUM, CORPO E CONTRA FUNDO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, 02 PORTAS EM MDP 15MM COM FECHADURAS,ESPAÇO PARA LIXEIRA . MEDIDA TOTAL 1800MM DE LARGURA X 450MM DE PROFUNDIDADE X 700 MM DE ALTURA.APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE DECLARAÇÃO DE FABRICA COM A GARANTIA DE MONTAGEM. O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO NO LOCAL. | UN | 2 |
| 4 | 429758 | ARMÁRIO PARA PIA DE COZINHA , CONFECIONADO EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA COR TERRARUM, CORPO E CONTRA FUNDO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, 05 PORTAS EM MDP 15MM COM FECHADURAS,01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. MEDIDA TOTAL 3000MM DE LARGURA X 500MM DE PROFUNDIDADE X 780 MM DE ALTURA.APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE DECLARAÇÃO DE FABRICA COM A GARANTIA DE MONTAGEM. O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO NO LOCAL. | UN | 1 |
| 5 | 429761 | ARMÁRIO PORTA OBJETOS (DESCANSO FEMININO E MASCULINO) TAMPO E BASE EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA COR TERRARUM, CORPO E CONTRA FUNDO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, 04 PORTAS EM MDP 15MM COR PRETO, COM FECHADURAS, MEDIDA TOTAL 1800MM DE LARGURA X 450MM DE PROFUNDIDADE X 900 MM DE ALTURA.APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE DECLARAÇÃO DE FABRICA COM A GARANTIA DE MONTAGEM. O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO NO LOCAL. | UN | 2 |
| 6 | 429750 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS): TAMANHO MÍNIMO 60LTS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO. SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA PREVINE A SOBRE PRESSÃO, COM TERMOSTATO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A AUTOCLAVE NO CASO DE SUPERAQUECIMENTO. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA; MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA; CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO; SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA / FECHADA; TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA; SENSOR DE PRESSÃO; VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTIVÁCUO E SOBRE PRESSÃO); ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE; PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA; BANDEJAS E SUPORTE, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE-CORRENTE, MANGUEIRA DE DRENAGEM, ABRAÇADEIRA E COPO DE MEDIDA, CABO DE ENERGIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLTAGEM: BIVOLT OU CHAVE SELETORA 110/220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. | UN | 1 |
| 7 | 429762 | BELICHE FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA PINUS COR TERRARUM, ALTURA DA CABECEIRA 1500MM, LARGURA 1900MMX PROFUNDIDADE 900MM, PÉS COM 80MM X 80MM, ESPAÇO ENTRE O COLCHÃO E ESTRADO 250MM, ESTRADO TIPO RIPÃO 55 X 30. PESO SUPORTADO ATÉ 300KG. APRESENTAR CATÁLOGO JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL. | UN | 4 |
| 8 | 429765 | CADEIRA ALTA CAIXA CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA COM SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT, COM APÓIA-BRAÇOS E ESPALDAR/ENCOSTO MÉDIO. - ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM FORMATO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE 45 / 50 KG/ M³, ISENTO DE CFC, MEDIANTE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - CONTRACAPA DO ENCOSTO EM DESENHO PRÓPRIO, OBEDECENDO A NORMAS ERGONÔMICAS, INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. - ASSENTO FABRICADO COM ESTRUTURA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA, MOLDADO Á QUENTE, FORMATO ANATÔMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA AUXILIAR FLUXO DA CORRENTE SANGUÍNEA, ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45 / 50 KG/ M³, ISENTO DE CFC, MEDIANTE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - CONTRACAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. - REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIÉSTER, A ESCOLHA NO CATALOGO DO FABRICANTE. - FIXAÇÃO DO MECANISMO AO ASSENTO/ENCOSTO, FEITO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM SISTEMA TRAVANTE E PORCAS GARRAS DE DUPLO TRAVAMENTO, DE AMBOS OS LADOS, ENCRAVADOS NA MADEIRA, EVITANDO QUEBRAS. REVESTIMENTOS DO ASSENTO E DO ENCOSTO A ESCOLHA NO CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE. - ESTRUTURA DA BASE GIRATÓRIA COM 05 PONTOS DE APOIO, NO CENTRO TUDO REDONDO ONDE SERÁ ACOPLADO PISTÃO CLASSE DIN 04, AMBOS REVESTIDOS POR CAPA ÚNICA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADA NA COR PRETA, APOIADOS SOBRE RODÍZIOS INJETADOS EM POLIAMIDA 6.0, COM CALOTA INTEGRADA AO CORPO, EIXO DE FIXAÇÃO DAS RODAS FABRICADO EM AÇO TREFILADO SAE 1213 COM 08 MM DE DIÂMETRO, SEM PRESENÇA DE BUCHAS PARA MONTAGEM DO MESMO A ESTRUTURA, TRAVAMENTO DO EIXO DAS RODAS POR MOLA HELICOIDAL DE COMPRESSÃO, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DA CADEIRA QUANDO SEM A PRESENÇA DO USUÁRIO. DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DOS RODÍZIOS QUANDO DO USO DO PRODUTO PELO USUÁRIO. - PINOS QUE SUPORTAM OS RODÍZIOS, ENCRAVADOS POR PRESSÃO NA EXTREMIDADE DAS HASTES E SOLDADOS POR SOLDA MIG, SEM PRESENÇA DE BUCHA PLÁSTICA, EVITANDO DESGASTE E QUE SE SOLTEM, DEVIDO MOVIMENTO DA CADEIRA. - NA PONTA DAS HASTES QUE SE LIGAM AO TUBO REDONDO CENTRAL DEVERÁ APRESENTAR EXPANSÃO, CORTE DE FORMA ARREDONDADA PARA MELHOR ACOPLAMENTO AO TUBO CENTRAL REDONDO, SOLDADOS COM SOLDA TIPO MIG EM LINHA CONTINUA E DE AMBOS OS LADOS, SUPERIOR E INFERIOR DAS HASTES, SEM INTERRUPÇÕES. - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADA NA COR PRETA, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM MOLA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS GERADOS AO SENTAR NA CADEIRA. - ACIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA ATRAVÉS DE ALAVANCA SITUADA NA LATERAL DIREITA DO MECANISMO, INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. - MECANISMO COM SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 E 160 X 200 MM. - SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS EM ONZE POSIÇÕES, UMA EXTRA PARA DESARME, SISTEMA TIPO CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, SEM PRESENÇA DE MANIPULO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE UMA ALAVANCA NO LADO DIREITO, DE FORMA ANATÔMICA, INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, PODENDO-SE ASSIM OBTER INFINITAS POSIÇÕES ÁS NECESSIDADES DO USUÁRIO. - POSSUI 05 MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E O AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. - COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA. PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO, POLIÉSTER EPÓXI, COR PRETA, SEMIFOSCO LISA, COM CAMADA DE 60 MICRONS, CURA EM ESTUFA À TEMPERATURA APROXIMADA DE 200° C. - APÓIA BRAÇO EM POLIPROPILENO/POLIURETANO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, ALMA DE AÇO SAE 1020, PARTE METÁLICA NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTÃO DE FORMATO OVAL, TOTALIZA | UN | 1 |
| 9 | 429757 | CADEIRA REFEITÓRIO FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHAVEL, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT, NA COR PRETA ASSENTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM VINCOS LATERAIS, AMBOS A 50 MM DAS LATERAIS DA CONCHA E ESTA COM FRONTAL LATERAL DE AMBOS OS LADOS DE 25 MM, COM ESPESSURA DE 04 MM, 05 FUROS OBLONGOS MEDINDO NA SUA MAIOR EXTENSÃO 16 X 08 MM. NA PARTE DE BAIXO DA CONCHA, 06 REFORÇOS VERTICAIS E 06 VERTICAIS FUNDIDOS ENTRE SI .ENCOSTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 04 MM, NA PARTE DE CIMA, DISPOSITIVO OVAL PARA MANUSEIO DA CADEIRA, MEDINDO 123 X 28 MM NAS SUAS MAIORES EXTENSÕES, VINCOS LATERAIS, AMBOS COM 36X170MM, MEDIDOS NA SUA MAIOR EXTENSÃO, COM FUROS PARA RECEBER TRAVAMENTO DA ESTRUTURA, (13 MM), DENTRO DELA 06 REFORÇOS VERTICAIS ESTRUTURADOS PARA ASSEGURAR RESISTÊNCIA MECÂNICA DO ENCOSTO A ESTRUTURA, E REFORÇO DE BORDA COM 05 MM EM TODA SUA EXTENSÃO. ASSENTO/ENCOSTO: ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16 X 30 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,20 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA CADEIRA. PONTEIRAS QUE EVITAM O ATRITO COM O CHÃO E NO MANUSEAR DA CADEIRA, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ DO TIPO POLIÉSTER EPÓXI, NA COR PRETA, ISENTA DE METAIS PESADOS. - O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: - AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO PARA VERIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. - LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, PARA CADA MODELO OFERTADO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. - DOCUMENTO QUE COMPROVE PINTURA ISENTA DE MATERIAIS PESADOS, APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE DA TINTA. - RELATÓRIO DE ENSAIO EM NEVOA SALINA CONFORME NBR-8094:1983 - 5841:2015 - NBR-ISO-4628:2015, COM 1200 HORAS, COM RESULTADO DE 0,00% PARA CORROSÃO E PARA EMPOLAMENTO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, EM NOME DO FABRICANTE. - RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 10443/2008 - TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS - EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 11003:2009 - TINTAS - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA - EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO VERIFICAÇÃO NBR 8095:2015 - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA, DE NO MÍNIMO 400 HORAS, AVALIANDO: ABNT NBR 5841/2015 - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS, COM RESULTADO FINAL: D0/T0; E, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 - TINTAS E VERNIZES - AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO, COM RESULTADO FINAL: RI0 - EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO VERIFICAÇÃO NBR 8096:2015 - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE, DE NO MÍNIMO 240 HORAS, AVALIANDO: ABNT NBR 5841/2015 - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS, COM RESULTADO FINAL: D 0; E, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 - TINTAS E VERNIZES - AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO, COM RESULTADO FINAL: RI0 - EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - GARANTIA EXPRESSA DO FABRICANTE DE 06 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: - LARGURA TOTAL: 545 MM. - PROFUNDIDADE: 525 MM. - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM. - ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM. - LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM. - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM. - LARGURA DO ASSENTO: 460 MM - ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 450 MM. | UN | 12 |
| 10 | 429766 | CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA COM SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT, COM APÓIA-BRAÇOS E ESPALDAR/ENCOSTO MÉDIO. - ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM FORMATO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE 45 / 50 KG/ M³, ISENTO DE CFC, MEDIANTE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - CONTRACAPA DO ENCOSTO EM DESENHO PRÓPRIO, OBEDECENDO A NORMAS ERGONÔMICAS, INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. - ASSENTO FABRICADO COM ESTRUTURA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA, MOLDADO Á QUENTE, FORMATO ANATÔMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA AUXILIAR FLUXO DA CORRENTE SANGUÍNEA, ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45 / 50 KG/ M³, ISENTO DE CFC, MEDIANTE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - CONTRACAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. - REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIÉSTER, A ESCOLHA NO CATALOGO DO FABRICANTE. - FIXAÇÃO DO MECANISMO AO ASSENTO/ENCOSTO, FEITO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM SISTEMA TRAVANTE E PORCAS GARRAS DE DUPLO TRAVAMENTO, DE AMBOS OS LADOS, ENCRAVADOS NA MADEIRA, EVITANDO QUEBRAS. REVESTIMENTOS DO ASSENTO E DO ENCOSTO A ESCOLHA NO CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE. - ESTRUTURA DA BASE GIRATÓRIA COM 05 PONTOS DE APOIO, NO CENTRO TUDO REDONDO ONDE SERÁ ACOPLADO PISTÃO CLASSE DIN 04, AMBOS REVESTIDOS POR CAPA ÚNICA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADA NA COR PRETA, APOIADOS SOBRE RODÍZIOS INJETADOS EM POLIAMIDA 6.0, COM CALOTA INTEGRADA AO CORPO, EIXO DE FIXAÇÃO DAS RODAS FABRICADO EM AÇO TREFILADO SAE 1213 COM 08 MM DE DIÂMETRO, SEM PRESENÇA DE BUCHAS PARA MONTAGEM DO MESMO A ESTRUTURA, TRAVAMENTO DO EIXO DAS RODAS POR MOLA HELICOIDAL DE COMPRESSÃO, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DA CADEIRA QUANDO SEM A PRESENÇA DO USUÁRIO. DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DOS RODÍZIOS QUANDO DO USO DO PRODUTO PELO USUÁRIO. - PINOS QUE SUPORTAM OS RODÍZIOS, ENCRAVADOS POR PRESSÃO NA EXTREMIDADE DAS HASTES E SOLDADOS POR SOLDA MIG, SEM PRESENÇA DE BUCHA PLÁSTICA, EVITANDO DESGASTE E QUE SE SOLTEM, DEVIDO MOVIMENTO DA CADEIRA. - NA PONTA DAS HASTES QUE SE LIGAM AO TUBO REDONDO CENTRAL DEVERÁ APRESENTAR EXPANSÃO, CORTE DE FORMA ARREDONDADA PARA MELHOR ACOPLAMENTO AO TUBO CENTRAL REDONDO, SOLDADOS COM SOLDA TIPO MIG EM LINHA CONTINUA E DE AMBOS OS LADOS, SUPERIOR E INFERIOR DAS HASTES, SEM INTERRUPÇÕES. - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADA NA COR PRETA, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM MOLA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS GERADOS AO SENTAR NA CADEIRA. - ACIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA ATRAVÉS DE ALAVANCA SITUADA NA LATERAL DIREITA DO MECANISMO, INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. - MECANISMO COM SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 E 160 X 200 MM. - SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS EM ONZE POSIÇÕES, UMA EXTRA PARA DESARME, SISTEMA TIPO CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, SEM PRESENÇA DE MANIPULO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE UMA ALAVANCA NO LADO DIREITO, DE FORMA ANATÔMICA, INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, PODENDO-SE ASSIM OBTER INFINITAS POSIÇÕES ÁS NECESSIDADES DO USUÁRIO. - POSSUI 05 MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E O AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. - COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA. PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO, POLIÉSTER EPÓXI, COR PRETA, SEMIFOSCO LISA, COM CAMADA DE 60 MICRONS, CURA EM ESTUFA À TEMPERATURA APROXIMADA DE 200° C. - APÓIA BRAÇO EM POLIPROPILENO/POLIURETANO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, ALMA DE AÇO SAE 1020, PARTE METÁLICA NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTÃO DE FORMATO OVAL, TOTALIZANDO 07 POSIÇÕES E 8 | UN | 4 |
| 11 | 429763 | COLCHÃO DE ESPUMA DE POLIURETANO D45, DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO. IMPERMEÁVEL. APRESENTAR JUNTO Á PROPOSTA CATALOGO E CERTIFICADO DO PRODUTO. MEDIDAS 880MM DE LARGURA X 1880MM DE COMPRIMENTO. | UN | 8 |
| 12 | 429749 | CADEIRA ODONTOLÓGICA: ENCOSTO ANATÔMICO, EM AÇO SEM SALIÊNCIAS NA PARTE POSTERIOR. ARTICULAÇÃO CENTRAL EM AÇO OU FERRO FUNDIDO. ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO FUNDIDO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO DE POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDO POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RECOBERTA COM POLIURETANO ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO EM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA E ANTICHAMAS. PROTETOR PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO ASSENTO COMPLETO OU SOMENTE NA REGIÃO DOS PÉS. SISTEMA DE ELEVAÇÃO POR MOTORREDUTORES 2 BRAÇOS FIXOS EM MATERIAL RESISTENTE. COMANDOS ERGONÔMICO MULTIFUNCIONAL ATRAVÉS DE PEDAL SEPARADO DA BASE TIPO MÓVEL. ACIONAMENTOS PELO PEDAL: SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO, SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO, VOLTA AUTOMÁTICA A POSIÇÃO ZERO, COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS, NO MÍNIMO 3 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, ACIONAMENTO DO REFLETOR, INTERRUPÇÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA AO ACIONAR QUALQUER TECLA. ENCOSTO CABEÇA BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA, PERMITE MOVIMENTO ANTERIOR/POSTERIOR E LONGITUDINAL. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO DE BAIXA VOLTAGEM. FUSÍVEIS PARA PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE. REFLETOR ODONTOLÓGICO: DOTADO DE SISTEMA ÓPTICO COM NO MÍNIMO 03 LEDS DE COR BRANCA OU DOTADO DE SISTEMA MULTIFACETADO EMITIDO LUZ DO DIA POR UMA LÂMPADA HALÓGENA DE FÁCIL TROCA COM INTENSIDADE ADEQUADA PARA OPERAÇÕES COM RESINAS FOTOCURÁVEIS SEM OCASIONAR EM UMA CURA INDESEJADA DA MESMA, ELEVANDO O TEMPO DE MANUSEIO. O ACIONAMENTO DO REFLETOR DEVE SER POR SENSOR DE PROXIMIDADE, LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DO CABEÇOTE OU POR ACIONAMENTO NO COMANDO DE PÉ DA CADEIRA COM AJUSTE DE INTENSIDADE (EVITANTO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA, POIS NÃO HAVERÁ CONTATO DO PROFISSIONAL COM O REFLETOR). VARIAÇÃO DA INTENSIDADE POR SISTEMA ELETRÔNICO INTERNO, COM NO MÍNIMO 3 INTENSIDADES: VARIANDO DE EM TORNO DE 6.000 A 25.000 LUX. ±10%. FONTE DE LUZ FRIA, NÃO GERA CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. TEMPERATURA DE COR DE 5.500 - 6.300 KELVIN. FOCO DE LUZ RETANGULAR, COM AMPLITUDE ADEQUADA QUE EXIJA AJUSTE ÚNICO POR ATENDIMENTO, O CAMPO DE ILUMINAÇÃO DEVE PERMITIR AO PACIENTE MOVIMENTAÇÕES LATERAIS, SEM DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE, MANTENDO O FOCO APROPRIADO DE ILUMINAÇÃO AO PROFISSIONAL. CABEÇOTE COM GIRO COM MOVIMENTO ADEQUADO PERMITINDO ANGULAÇÕES DIVERSAS. MOVIMENTO DO BRAÇO COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO E BATENTE LIMITADOR DE CURSO. PUXADORES BILATERAIS OU ÚNICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. EQUIPO: DOTADO DE SERINGA TRÍPLICE, TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA-ROTAÇÃO E TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO COM SPRAY. O CORPO DOS TERMINAIS DEVEM SER DOTADOS DE REGULADOR DO FLUXO DE ÁGUA. ESTRUTURA QUE PERMITA ACOPLAMENTO DE NO MÍNIMO 6 TERMINAIS DE TRABALHO. BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO E BATENTE LIMITADOR DE CURSO. SERINGA TRÍPLICE, COM BICO GIRATÓRIO 360°, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM 2 BOTÕES (ÁGUA E AR), QUANDO ACIONADOS SIMULTANEAMENTE PROPORCIONA FUNÇÃO SPRAY. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. 1 TAMPO DE INOX REMOVÍVEL. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EQUIPO EM AÇO MACIÇO COM CORPO REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO .PUXADOR BILATERAL OU FRONTAL E CENTRAL, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO PERMITINDO ISOLAMENTO DE BARREIRAS. RESERVATÓRIOS DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO PARA ÁGUA POTÁVEL. UNIDADE DE ÁGUA: DOTADO DE 1 TERMINAL SUCTOR PARA SISTEMA VENTURI. FILTRO DE DETRITOS DO SUCTOR. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL PARA SUCTOR VENTURI. MANGUEIRAS DOS SUCTORES COM ENGATE RÁPIDO E COM ESTRUTURA REFORÇADA PARA CORRETO FUNCIONAMENTO. CUBA EM PORCELANA OU CERÂMICA, PROFUNDA E REMOVÍVEL, E RALO PARA RETENÇÃO DE DETRITOS. CONDUTOR DE ÁGUA.SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DE ÁGUA PARA BACIA, PERMITINDO REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. ESTRUTURA DA UNIDADE DE ÁGUA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. MOCHO ODONTOLOGICO: SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO À GÁS, ACIONADO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL. ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE (LONG). | UN | 1 |
| 13 | 429769 | ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS 300MM PROFUNDIDADE, ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NA MEDIDA DE 2000MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA COM 300MM DE PROFUNDIDADE. PRATELEIRAS: EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NA MEDIDA DE 30MM(A)X915MM(L)X 300MM(P), COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM COM 90°, A 2ª A 30MM COM 90°, A 3ª A 915MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°M A 4ª A 300MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E TERMINA COM 10MM). POSSUI 1 REFORÇO TIPO ¨ÔMEGA¨ EM CADA PRATELEIRA NA CHAPA # 22 (0,75MM), MEDINDO 13MM X 49MM X 900MM COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 10,5MM COM 90°, 2ª COM 13MM COM 90°, 3ª A 28MM COM 90°, 4ª A 13MM COM 90° E TERMINA COM 10,5MM. FIXADO HORIZONTALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NO FUNDO DA PRATELEIRA. COLUNAS: 04 - COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 14 (1,9MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 FUROS PARA REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. ACESSÓRIOS: 02 REFORÇO X NAS LATERAIS E 01 FUNDO ACOMPANHAM TAMBÉM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS SEGUNDO A NORMA NBR 5770, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. CAPACIDADE: PESO RECOMENDADO POR PRATELEIRA 90 KG DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME. MEDIDA 2000MM(A)X920MM(L)X300MM(P) APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR JUNTO Á PROPOSTA COMERCIAL, POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4 (FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA E DE MOVEIS E 3-10 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FERRO, AÇO E DE METAIS NÃO-FERROSOS COM OU SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, INCLUSIVE GALVANOPLASTIA. CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA CREA. CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL CREA. LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS SEGUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR-8095/2015 500 HORAS TODOS OS MÓVEIS PLANEJADOS DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS CONFERIDAS ANTERIORMENTE. | UN | 11 |
| 14 | 429767 | MESA CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS COM TAMPO EM MDP 25MM DE ESPESSURA COR TERRARUM COM PERFIL EM PVC DE 2 MM DE ESPESSURA E PASSA FIOS, RETAGUARDA COM PAINEL DE 15MM DE ESPESSURA COR PRETO COM ACABAMENTO EM PVC DE 2MM, PÉS EM PAINEL DE MDP 25MM DE ESPESSURA COR TERRARUM COM PASSA FIOS, COM PONTEIRAS NIVELADORAS,01 GAVETEIRO, 01 FECHADURA COM 02 CHAVES E CORREDIÇAS COM TRILHO TELESCÓPICO.MEDIDAS DAS MESA 900MM DE LARGURA X 610MM DE PROFUNDIDADE X 770MM DE ALTURA. APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CATÁLOGO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 2 |
| 15 | 429756 | MESA PARA REFEITÓRIO TAMPO FABRICADO EM MDF DE 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM FÓRMICA BRILHANTE COR TERRARUM COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COMPOSTO NA PARTE INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE 100MM EM MDP, COM ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL EM AÇO CARBONO SEÇÃO RETANGULAR 50 X 30 1,2 DE ESPESSURA, PONTEIRA PLÁSTICA NIVELADORAS. MEDIDAS 2000MM DE LARGURA X 1000MM DE PROFUNDIDADE X 800MM DE ALTURA. APRESENTAR JUNTO Á PROPOSTA CATALOGO TÉCNICO COM ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 |
| 16 | 429760 | ROUPEIRO DE AÇO( VESTIÁRIOS) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) TOTALMENTE MONTÁVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 12 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO, COMPOSTO POR 1 MÓDULO INICIAL E 3 COMPLEMENTO. LATERAIS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) PORTAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) COM VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DE CADA PORTA COM 4 RECORTES EM ALTO RELEVO TIPO COM ARTICULAÇÃO POR DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO. FECHAMENTO ATRAVÉS VARÃO COMPOSTO POR 2 BARRAS CIRCULARES GALVANIZADAS, ACOPLADO A UMA LINGÜETA MOLDADA NO DISPOSITIVO POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO TRIPLO(SUPERIOR, INFERIOR E CENTRAL), GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA PARA O PRODUTO, SENDO FIXADO A PORTA COM A UTILIZAÇÃO DE 2 PINOS GUIAS PARA REGULAGEM DO VARÃO E TRAVADO PELO PITÃO (DISPOSITIVO PARA CADEADO INJETADO EM NYLON COM 33% FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA) OU FECHADURA TIPO YALE. BASE : CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM) PÉS: NO MODULO INICIAL ACOMPANHAM 4 PÉS EM POLIPROPILENO ALTO COMPOSTO POR REGULAGEM DE ALTURA DE 16MM. ACESSÓRIO: DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR VÃO. MONTAGEM: UTILIZANDO OS MÓDULOS INICIAIS, PERMITE MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 1/4 X 3/8 COM LENTILHA PARA UNIÃO DOS MÓDULOS. NA UTILIZAÇÃO DE MÓDULOS COMPLEMENTOS A FABRICA INDICA CONJUNTO COM 1 MODULO INICIAL E NO MÁXIMO 3 MÓDULOS COMPLEMENTO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO MODULO INICIAL.ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO # 26(0,45MM) E # 24(0,60MM). UTILIZANDO CHAPAS DE AÇO LAMINADA A FRIO NA ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. ACABAMENTO TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG. | UN | 1 |
| TOTAL |  |  |  |  |

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

Os produtos deverão ser novos de deverão apresentar as seguintes garantias:

Para os eletrodomésticos: garantia de 12 (doze meses)

Mobiliários comum: garantia mínima de 12 (doze meses)

Para os Mobiliários Planejados: garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses.

DA VIGÊNCIA

12 (doze) meses a contar a data da assinatura do contrato.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do certame Empresas Jurídicas devidamente registradas e que atendam as condições do objeto do certame.

PRAZO DA ENTREGA

30 (trinta) dias após a emissão da ordem de Serviços

DO PAGAMENTO

O Pagamento será efetuado em debito em conta corrente Pessoa Jurídica ou Física em nome da empresa ou pessoa física, 30 Dias após o protocolo da Nota Fiscal Eletrônica, na Secretaria de Compras e Licitações.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos serão provenientes de recursos próprios, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

448.02.07.10.301.0617.2.209.4.4.90.52.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA UNIDADE MATRICIAL (FONTE 48).

1035.02.07.10.301.0617.2.152.4.4.90.52.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. (FONTE 40)

1038.02.07.10.301.0617.2.209.4.4.90.52.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA UNIDADE MATRICIAL (FONTE 40).

VALOR TOTAL PREVISTO: R$ 46.000,00 (QUARENTA E SEIS MIL REAIS), provenientes de recursos próprios.

A contratação deverá ser mediante processo licitatório, como forma de julgamento o menor preço por item.

ELISA VIEIRA CAMPOS RODRIGUES

SECRETARIA DE SAUDE

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA COMERCIAL PAL Nº. 028/2019

Pregão Presencial Nº. 021/2019

A Prefeitura Municipal de Pirajuba

Att. Comissão Permanente de Licitação

Pirajuba, _____de___________de_____

PROPONHO  OF PRODUTOS PELO PREÇO GLOBAL DE R$___________(___________) CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QUANT | R$ UNT | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 429764 | ARMÁRIO (GUARDA VOLUMES CORREDOR) EM MDP DE 15MM) COR TERRARUM, CORPO, PRATELEIRAS E CONTRA FUNDO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, 07 PRATELEIRAS INTERNAS COM 510MM DE PROFUNDIDADE, FIXADAS POR SISTEMA TIPO CADEIRINHA PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO.10 PORTAS DE ABRIR SENDO 02 VÃOS SOBREPOSTOS. BASE COM PÉS REGULAVEIS EM AÇO CROMADO. MEDIDA TOTAL DO ARMÁRIO 2300MM DE LARGURA X 3030MM DE ALTURA X 550MM DE PROFUNDIDADE. |  | UN | 2 |  |  |
| 2 | 429768 | ARMÁRIO PARA GUARDA DE ROUPAS DE CAMA HOSPITALAR EM MDP DE 15MM COR TERRARUM, CORPO, PRATELEIRAS E CONTRA FUNDO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, 06 PRATELEIRAS INTERNAS COM 490MM DE PROFUNDIDADE, FIXADAS POR SISTEMA TIPO CADEIRINHA PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO. 08 PORTAS DE ABRIR SENDO 02 VÃOS SOBREPOSTOS.BASE COM PÉS REGULAVEIS EM AÇO CROMADO. MEDIDA TOTAL DO ARMÁRIO 2400MM DE LARGURA X 2900MM DE ALTURA X 500MM DE PROFUNDIDADE. |  | UN | 2 |  |  |
| 3 | 429759 | ARMÁRIO PARA PIA DE BANHEIRO (VESTIÁRIOS), CONFECIONADO EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA COR TERRARUM, CORPO E CONTRA FUNDO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, 02 PORTAS EM MDP 15MM COM FECHADURAS,ESPAÇO PARA LIXEIRA . MEDIDA TOTAL 1800MM DE LARGURA X 450MM DE PROFUNDIDADE X 700 MM DE ALTURA.APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE DECLARAÇÃO DE FABRICA COM A GARANTIA DE MONTAGEM. O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO NO LOCAL. |  | UN | 2 |  |  |
| 4 | 429758 | ARMÁRIO PARA PIA DE COZINHA , CONFECIONADO EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA COR TERRARUM, CORPO E CONTRA FUNDO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, 05 PORTAS EM MDP 15MM COM FECHADURAS,01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. MEDIDA TOTAL 3000MM DE LARGURA X 500MM DE PROFUNDIDADE X 780 MM DE ALTURA.APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE DECLARAÇÃO DE FABRICA COM A GARANTIA DE MONTAGEM. O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO NO LOCAL. |  | UN | 1 |  |  |
| 5 | 429761 | ARMÁRIO PORTA OBJETOS (DESCANSO FEMININO E MASCULINO) TAMPO E BASE EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA COR TERRARUM, CORPO E CONTRA FUNDO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, 04 PORTAS EM MDP 15MM COR PRETO, COM FECHADURAS, MEDIDA TOTAL 1800MM DE LARGURA X 450MM DE PROFUNDIDADE X 900 MM DE ALTURA.APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE DECLARAÇÃO DE FABRICA COM A GARANTIA DE MONTAGEM. O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO NO LOCAL. |  | UN | 2 |  |  |
| 6 | 429750 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS): TAMANHO MÍNIMO 60LTS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO. SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA PREVINE A SOBRE PRESSÃO, COM TERMOSTATO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A AUTOCLAVE NO CASO DE SUPERAQUECIMENTO. PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR. PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA; MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA; CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO; SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA / FECHADA; TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA; SENSOR DE PRESSÃO; VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTIVÁCUO E SOBRE PRESSÃO); ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE; PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA; BANDEJAS E SUPORTE, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE-CORRENTE, MANGUEIRA DE DRENAGEM, ABRAÇADEIRA E COPO DE MEDIDA, CABO DE ENERGIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLTAGEM: BIVOLT OU CHAVE SELETORA 110/220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. |  | UN | 1 |  |  |
| 7 | 429762 | BELICHE FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA PINUS COR TERRARUM, ALTURA DA CABECEIRA 1500MM, LARGURA 1900MMX PROFUNDIDADE 900MM, PÉS COM 80MM X 80MM, ESPAÇO ENTRE O COLCHÃO E ESTRADO 250MM, ESTRADO TIPO RIPÃO 55 X 30. PESO SUPORTADO ATÉ 300KG. APRESENTAR CATÁLOGO JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL. |  | UN | 4 |  |  |
| 8 | 429765 | CADEIRA ALTA CAIXA CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA COM SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT, COM APÓIA-BRAÇOS E ESPALDAR/ENCOSTO MÉDIO. - ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM FORMATO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE 45 / 50 KG/ M³, ISENTO DE CFC, MEDIANTE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - CONTRACAPA DO ENCOSTO EM DESENHO PRÓPRIO, OBEDECENDO A NORMAS ERGONÔMICAS, INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. - ASSENTO FABRICADO COM ESTRUTURA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA, MOLDADO Á QUENTE, FORMATO ANATÔMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA AUXILIAR FLUXO DA CORRENTE SANGUÍNEA, ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45 / 50 KG/ M³, ISENTO DE CFC, MEDIANTE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - CONTRACAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. - REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIÉSTER, A ESCOLHA NO CATALOGO DO FABRICANTE. - FIXAÇÃO DO MECANISMO AO ASSENTO/ENCOSTO, FEITO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM SISTEMA TRAVANTE E PORCAS GARRAS DE DUPLO TRAVAMENTO, DE AMBOS OS LADOS, ENCRAVADOS NA MADEIRA, EVITANDO QUEBRAS. REVESTIMENTOS DO ASSENTO E DO ENCOSTO A ESCOLHA NO CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE. - ESTRUTURA DA BASE GIRATÓRIA COM 05 PONTOS DE APOIO, NO CENTRO TUDO REDONDO ONDE SERÁ ACOPLADO PISTÃO CLASSE DIN 04, AMBOS REVESTIDOS POR CAPA ÚNICA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADA NA COR PRETA, APOIADOS SOBRE RODÍZIOS INJETADOS EM POLIAMIDA 6.0, COM CALOTA INTEGRADA AO CORPO, EIXO DE FIXAÇÃO DAS RODAS FABRICADO EM AÇO TREFILADO SAE 1213 COM 08 MM DE DIÂMETRO, SEM PRESENÇA DE BUCHAS PARA MONTAGEM DO MESMO A ESTRUTURA, TRAVAMENTO DO EIXO DAS RODAS POR MOLA HELICOIDAL DE COMPRESSÃO, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DA CADEIRA QUANDO SEM A PRESENÇA DO USUÁRIO. DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DOS RODÍZIOS QUANDO DO USO DO PRODUTO PELO USUÁRIO. - PINOS QUE SUPORTAM OS RODÍZIOS, ENCRAVADOS POR PRESSÃO NA EXTREMIDADE DAS HASTES E SOLDADOS POR SOLDA MIG, SEM PRESENÇA DE BUCHA PLÁSTICA, EVITANDO DESGASTE E QUE SE SOLTEM, DEVIDO MOVIMENTO DA CADEIRA. - NA PONTA DAS HASTES QUE SE LIGAM AO TUBO REDONDO CENTRAL DEVERÁ APRESENTAR EXPANSÃO, CORTE DE FORMA ARREDONDADA PARA MELHOR ACOPLAMENTO AO TUBO CENTRAL REDONDO, SOLDADOS COM SOLDA TIPO MIG EM LINHA CONTINUA E DE AMBOS OS LADOS, SUPERIOR E INFERIOR DAS HASTES, SEM INTERRUPÇÕES. - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADA NA COR PRETA, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM MOLA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS GERADOS AO SENTAR NA CADEIRA. - ACIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA ATRAVÉS DE ALAVANCA SITUADA NA LATERAL DIREITA DO MECANISMO, INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. - MECANISMO COM SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 E 160 X 200 MM. - SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS EM ONZE POSIÇÕES, UMA EXTRA PARA DESARME, SISTEMA TIPO CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, SEM PRESENÇA DE MANIPULO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE UMA ALAVANCA NO LADO DIREITO, DE FORMA ANATÔMICA, INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, PODENDO-SE ASSIM OBTER INFINITAS POSIÇÕES ÁS NECESSIDADES DO USUÁRIO. - POSSUI 05 MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E O AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. - COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA. PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO, POLIÉSTER EPÓXI, COR PRETA, SEMIFOSCO LISA, COM CAMADA DE 60 MICRONS, CURA EM ESTUFA À TEMPERATURA APROXIMADA DE 200° C. - APÓIA BRAÇO EM POLIPROPILENO/POLIURETANO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, ALMA DE AÇO SAE 1020, PARTE METÁLICA NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTÃO DE FORMATO OVAL, TOTALIZA |  | UN | 1 |  |  |
| 9 | 429757 | CADEIRA REFEITÓRIO FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHAVEL, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT, NA COR PRETA ASSENTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM VINCOS LATERAIS, AMBOS A 50 MM DAS LATERAIS DA CONCHA E ESTA COM FRONTAL LATERAL DE AMBOS OS LADOS DE 25 MM, COM ESPESSURA DE 04 MM, 05 FUROS OBLONGOS MEDINDO NA SUA MAIOR EXTENSÃO 16 X 08 MM. NA PARTE DE BAIXO DA CONCHA, 06 REFORÇOS VERTICAIS E 06 VERTICAIS FUNDIDOS ENTRE SI .ENCOSTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 04 MM, NA PARTE DE CIMA, DISPOSITIVO OVAL PARA MANUSEIO DA CADEIRA, MEDINDO 123 X 28 MM NAS SUAS MAIORES EXTENSÕES, VINCOS LATERAIS, AMBOS COM 36X170MM, MEDIDOS NA SUA MAIOR EXTENSÃO, COM FUROS PARA RECEBER TRAVAMENTO DA ESTRUTURA, (13 MM), DENTRO DELA 06 REFORÇOS VERTICAIS ESTRUTURADOS PARA ASSEGURAR RESISTÊNCIA MECÂNICA DO ENCOSTO A ESTRUTURA, E REFORÇO DE BORDA COM 05 MM EM TODA SUA EXTENSÃO. ASSENTO/ENCOSTO: ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16 X 30 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,20 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA CADEIRA. PONTEIRAS QUE EVITAM O ATRITO COM O CHÃO E NO MANUSEAR DA CADEIRA, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ DO TIPO POLIÉSTER EPÓXI, NA COR PRETA, ISENTA DE METAIS PESADOS. - O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: - AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO PARA VERIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. - LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, PARA CADA MODELO OFERTADO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. - DOCUMENTO QUE COMPROVE PINTURA ISENTA DE MATERIAIS PESADOS, APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE DA TINTA. - RELATÓRIO DE ENSAIO EM NEVOA SALINA CONFORME NBR-8094:1983 - 5841:2015 - NBR-ISO-4628:2015, COM 1200 HORAS, COM RESULTADO DE 0,00% PARA CORROSÃO E PARA EMPOLAMENTO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, EM NOME DO FABRICANTE. - RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 10443/2008 - TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS - EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 11003:2009 - TINTAS - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA - EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO VERIFICAÇÃO NBR 8095:2015 - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA, DE NO MÍNIMO 400 HORAS, AVALIANDO: ABNT NBR 5841/2015 - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS, COM RESULTADO FINAL: D0/T0; E, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 - TINTAS E VERNIZES - AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO, COM RESULTADO FINAL: RI0 - EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO VERIFICAÇÃO NBR 8096:2015 - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE, DE NO MÍNIMO 240 HORAS, AVALIANDO: ABNT NBR 5841/2015 - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS, COM RESULTADO FINAL: D 0; E, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 - TINTAS E VERNIZES - AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO, COM RESULTADO FINAL: RI0 - EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - GARANTIA EXPRESSA DO FABRICANTE DE 06 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: - LARGURA TOTAL: 545 MM. - PROFUNDIDADE: 525 MM. - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM. - ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM. - LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM. - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM. - LARGURA DO ASSENTO: 460 MM - ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 450 MM. |  | UN | 12 |  |  |
| 10 | 429766 | CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA COM SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT, COM APÓIA-BRAÇOS E ESPALDAR/ENCOSTO MÉDIO. - ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM FORMATO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE 45 / 50 KG/ M³, ISENTO DE CFC, MEDIANTE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - CONTRACAPA DO ENCOSTO EM DESENHO PRÓPRIO, OBEDECENDO A NORMAS ERGONÔMICAS, INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. - ASSENTO FABRICADO COM ESTRUTURA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA, MOLDADO Á QUENTE, FORMATO ANATÔMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA AUXILIAR FLUXO DA CORRENTE SANGUÍNEA, ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45 / 50 KG/ M³, ISENTO DE CFC, MEDIANTE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. - CONTRACAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. - REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIÉSTER, A ESCOLHA NO CATALOGO DO FABRICANTE. - FIXAÇÃO DO MECANISMO AO ASSENTO/ENCOSTO, FEITO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM SISTEMA TRAVANTE E PORCAS GARRAS DE DUPLO TRAVAMENTO, DE AMBOS OS LADOS, ENCRAVADOS NA MADEIRA, EVITANDO QUEBRAS. REVESTIMENTOS DO ASSENTO E DO ENCOSTO A ESCOLHA NO CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE. - ESTRUTURA DA BASE GIRATÓRIA COM 05 PONTOS DE APOIO, NO CENTRO TUDO REDONDO ONDE SERÁ ACOPLADO PISTÃO CLASSE DIN 04, AMBOS REVESTIDOS POR CAPA ÚNICA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADA NA COR PRETA, APOIADOS SOBRE RODÍZIOS INJETADOS EM POLIAMIDA 6.0, COM CALOTA INTEGRADA AO CORPO, EIXO DE FIXAÇÃO DAS RODAS FABRICADO EM AÇO TREFILADO SAE 1213 COM 08 MM DE DIÂMETRO, SEM PRESENÇA DE BUCHAS PARA MONTAGEM DO MESMO A ESTRUTURA, TRAVAMENTO DO EIXO DAS RODAS POR MOLA HELICOIDAL DE COMPRESSÃO, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DA CADEIRA QUANDO SEM A PRESENÇA DO USUÁRIO. DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DOS RODÍZIOS QUANDO DO USO DO PRODUTO PELO USUÁRIO. - PINOS QUE SUPORTAM OS RODÍZIOS, ENCRAVADOS POR PRESSÃO NA EXTREMIDADE DAS HASTES E SOLDADOS POR SOLDA MIG, SEM PRESENÇA DE BUCHA PLÁSTICA, EVITANDO DESGASTE E QUE SE SOLTEM, DEVIDO MOVIMENTO DA CADEIRA. - NA PONTA DAS HASTES QUE SE LIGAM AO TUBO REDONDO CENTRAL DEVERÁ APRESENTAR EXPANSÃO, CORTE DE FORMA ARREDONDADA PARA MELHOR ACOPLAMENTO AO TUBO CENTRAL REDONDO, SOLDADOS COM SOLDA TIPO MIG EM LINHA CONTINUA E DE AMBOS OS LADOS, SUPERIOR E INFERIOR DAS HASTES, SEM INTERRUPÇÕES. - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADA NA COR PRETA, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM MOLA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS GERADOS AO SENTAR NA CADEIRA. - ACIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA ATRAVÉS DE ALAVANCA SITUADA NA LATERAL DIREITA DO MECANISMO, INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. - MECANISMO COM SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 E 160 X 200 MM. - SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS EM ONZE POSIÇÕES, UMA EXTRA PARA DESARME, SISTEMA TIPO CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, SEM PRESENÇA DE MANIPULO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE UMA ALAVANCA NO LADO DIREITO, DE FORMA ANATÔMICA, INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, PODENDO-SE ASSIM OBTER INFINITAS POSIÇÕES ÁS NECESSIDADES DO USUÁRIO. - POSSUI 05 MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E O AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. - COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA. PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO, POLIÉSTER EPÓXI, COR PRETA, SEMIFOSCO LISA, COM CAMADA DE 60 MICRONS, CURA EM ESTUFA À TEMPERATURA APROXIMADA DE 200° C. - APÓIA BRAÇO EM POLIPROPILENO/POLIURETANO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, ALMA DE AÇO SAE 1020, PARTE METÁLICA NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTÃO DE FORMATO OVAL, TOTALIZANDO 07 POSIÇÕES E 8 |  | UN | 4 |  |  |
| 11 | 429763 | COLCHÃO DE ESPUMA DE POLIURETANO D45, DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO. IMPERMEÁVEL. APRESENTAR JUNTO Á PROPOSTA CATALOGO E CERTIFICADO DO PRODUTO. MEDIDAS 880MM DE LARGURA X 1880MM DE COMPRIMENTO. |  | UN | 8 |  |  |
| 12 | 429749 | CADEIRA ODONTOLÓGICA: ENCOSTO ANATÔMICO, EM AÇO SEM SALIÊNCIAS NA PARTE POSTERIOR. ARTICULAÇÃO CENTRAL EM AÇO OU FERRO FUNDIDO. ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO FUNDIDO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO DE POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDO POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RECOBERTA COM POLIURETANO ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO EM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA E ANTICHAMAS. PROTETOR PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO ASSENTO COMPLETO OU SOMENTE NA REGIÃO DOS PÉS. SISTEMA DE ELEVAÇÃO POR MOTORREDUTORES 2 BRAÇOS FIXOS EM MATERIAL RESISTENTE. COMANDOS ERGONÔMICO MULTIFUNCIONAL ATRAVÉS DE PEDAL SEPARADO DA BASE TIPO MÓVEL. ACIONAMENTOS PELO PEDAL: SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO, SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO, VOLTA AUTOMÁTICA A POSIÇÃO ZERO, COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS, NO MÍNIMO 3 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, ACIONAMENTO DO REFLETOR, INTERRUPÇÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA AO ACIONAR QUALQUER TECLA. ENCOSTO CABEÇA BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA, PERMITE MOVIMENTO ANTERIOR/POSTERIOR E LONGITUDINAL. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO DE BAIXA VOLTAGEM. FUSÍVEIS PARA PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE. REFLETOR ODONTOLÓGICO: DOTADO DE SISTEMA ÓPTICO COM NO MÍNIMO 03 LEDS DE COR BRANCA OU DOTADO DE SISTEMA MULTIFACETADO EMITIDO LUZ DO DIA POR UMA LÂMPADA HALÓGENA DE FÁCIL TROCA COM INTENSIDADE ADEQUADA PARA OPERAÇÕES COM RESINAS FOTOCURÁVEIS SEM OCASIONAR EM UMA CURA INDESEJADA DA MESMA, ELEVANDO O TEMPO DE MANUSEIO. O ACIONAMENTO DO REFLETOR DEVE SER POR SENSOR DE PROXIMIDADE, LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DO CABEÇOTE OU POR ACIONAMENTO NO COMANDO DE PÉ DA CADEIRA COM AJUSTE DE INTENSIDADE (EVITANTO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA, POIS NÃO HAVERÁ CONTATO DO PROFISSIONAL COM O REFLETOR). VARIAÇÃO DA INTENSIDADE POR SISTEMA ELETRÔNICO INTERNO, COM NO MÍNIMO 3 INTENSIDADES: VARIANDO DE EM TORNO DE 6.000 A 25.000 LUX. ±10%. FONTE DE LUZ FRIA, NÃO GERA CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. TEMPERATURA DE COR DE 5.500 - 6.300 KELVIN. FOCO DE LUZ RETANGULAR, COM AMPLITUDE ADEQUADA QUE EXIJA AJUSTE ÚNICO POR ATENDIMENTO, O CAMPO DE ILUMINAÇÃO DEVE PERMITIR AO PACIENTE MOVIMENTAÇÕES LATERAIS, SEM DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE, MANTENDO O FOCO APROPRIADO DE ILUMINAÇÃO AO PROFISSIONAL. CABEÇOTE COM GIRO COM MOVIMENTO ADEQUADO PERMITINDO ANGULAÇÕES DIVERSAS. MOVIMENTO DO BRAÇO COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO E BATENTE LIMITADOR DE CURSO. PUXADORES BILATERAIS OU ÚNICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. EQUIPO: DOTADO DE SERINGA TRÍPLICE, TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA-ROTAÇÃO E TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO COM SPRAY. O CORPO DOS TERMINAIS DEVEM SER DOTADOS DE REGULADOR DO FLUXO DE ÁGUA. ESTRUTURA QUE PERMITA ACOPLAMENTO DE NO MÍNIMO 6 TERMINAIS DE TRABALHO. BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO E BATENTE LIMITADOR DE CURSO. SERINGA TRÍPLICE, COM BICO GIRATÓRIO 360°, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM 2 BOTÕES (ÁGUA E AR), QUANDO ACIONADOS SIMULTANEAMENTE PROPORCIONA FUNÇÃO SPRAY. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. 1 TAMPO DE INOX REMOVÍVEL. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EQUIPO EM AÇO MACIÇO COM CORPO REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO .PUXADOR BILATERAL OU FRONTAL E CENTRAL, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO PERMITINDO ISOLAMENTO DE BARREIRAS. RESERVATÓRIOS DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO PARA ÁGUA POTÁVEL. UNIDADE DE ÁGUA: DOTADO DE 1 TERMINAL SUCTOR PARA SISTEMA VENTURI. FILTRO DE DETRITOS DO SUCTOR. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL PARA SUCTOR VENTURI. MANGUEIRAS DOS SUCTORES COM ENGATE RÁPIDO E COM ESTRUTURA REFORÇADA PARA CORRETO FUNCIONAMENTO. CUBA EM PORCELANA OU CERÂMICA, PROFUNDA E REMOVÍVEL, E RALO PARA RETENÇÃO DE DETRITOS. CONDUTOR DE ÁGUA.SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DE ÁGUA PARA BACIA, PERMITINDO REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. ESTRUTURA DA UNIDADE DE ÁGUA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. MOCHO ODONTOLOGICO: SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO À GÁS, ACIONADO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL. ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE (LONG). |  | UN | 1 |  |  |
| 13 | 429769 | ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS 300MM PROFUNDIDADE, ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NA MEDIDA DE 2000MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA COM 300MM DE PROFUNDIDADE. PRATELEIRAS: EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,75MM) NA MEDIDA DE 30MM(A)X915MM(L)X 300MM(P), COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM COM 90°, A 2ª A 30MM COM 90°, A 3ª A 915MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°M A 4ª A 300MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E TERMINA COM 10MM). POSSUI 1 REFORÇO TIPO ¨ÔMEGA¨ EM CADA PRATELEIRA NA CHAPA # 22 (0,75MM), MEDINDO 13MM X 49MM X 900MM COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 10,5MM COM 90°, 2ª COM 13MM COM 90°, 3ª A 28MM COM 90°, 4ª A 13MM COM 90° E TERMINA COM 10,5MM. FIXADO HORIZONTALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NO FUNDO DA PRATELEIRA. COLUNAS: 04 - COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 14 (1,9MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 FUROS PARA REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. ACESSÓRIOS: 02 REFORÇO X NAS LATERAIS E 01 FUNDO ACOMPANHAM TAMBÉM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PROCESSO COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR 8094:1983 " MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA", ONDE É FEITO ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NÉVOA SALINA POR 500HRS SEGUNDO A NORMA NBR 5770, DEVENDO O GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3:2015, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1, CONFORME ITEM 4.3.1 DA NORMA ABNT 13961:2010. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. CAPACIDADE: PESO RECOMENDADO POR PRATELEIRA 90 KG DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME. MEDIDA 2000MM(A)X920MM(L)X300MM(P) APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR JUNTO Á PROPOSTA COMERCIAL, POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4 (FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA E DE MOVEIS E 3-10 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FERRO, AÇO E DE METAIS NÃO-FERROSOS COM OU SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, INCLUSIVE GALVANOPLASTIA. CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA CREA. CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL CREA. LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS SEGUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR-8095/2015 500 HORAS TODOS OS MÓVEIS PLANEJADOS DEVERÃO TER SUAS MEDIDAS CONFERIDAS ANTERIORMENTE. |  | UN | 11 |  |  |
| 14 | 429767 | MESA CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS COM TAMPO EM MDP 25MM DE ESPESSURA COR TERRARUM COM PERFIL EM PVC DE 2 MM DE ESPESSURA E PASSA FIOS, RETAGUARDA COM PAINEL DE 15MM DE ESPESSURA COR PRETO COM ACABAMENTO EM PVC DE 2MM, PÉS EM PAINEL DE MDP 25MM DE ESPESSURA COR TERRARUM COM PASSA FIOS, COM PONTEIRAS NIVELADORAS,01 GAVETEIRO, 01 FECHADURA COM 02 CHAVES E CORREDIÇAS COM TRILHO TELESCÓPICO.MEDIDAS DAS MESA 900MM DE LARGURA X 610MM DE PROFUNDIDADE X 770MM DE ALTURA. APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CATÁLOGO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  | UN | 2 |  |  |
| 15 | 429756 | MESA PARA REFEITÓRIO TAMPO FABRICADO EM MDF DE 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM FÓRMICA BRILHANTE COR TERRARUM COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COMPOSTO NA PARTE INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE 100MM EM MDP, COM ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL EM AÇO CARBONO SEÇÃO RETANGULAR 50 X 30 1,2 DE ESPESSURA, PONTEIRA PLÁSTICA NIVELADORAS. MEDIDAS 2000MM DE LARGURA X 1000MM DE PROFUNDIDADE X 800MM DE ALTURA. APRESENTAR JUNTO Á PROPOSTA CATALOGO TÉCNICO COM ESPECIFICAÇÃO. |  | UN | 1 |  |  |
| 16 | 429760 | ROUPEIRO DE AÇO( VESTIÁRIOS) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) TOTALMENTE MONTÁVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 12 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO, COMPOSTO POR 1 MÓDULO INICIAL E 3 COMPLEMENTO. LATERAIS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) PORTAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) COM VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DE CADA PORTA COM 4 RECORTES EM ALTO RELEVO TIPO COM ARTICULAÇÃO POR DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO. FECHAMENTO ATRAVÉS VARÃO COMPOSTO POR 2 BARRAS CIRCULARES GALVANIZADAS, ACOPLADO A UMA LINGÜETA MOLDADA NO DISPOSITIVO POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO TRIPLO(SUPERIOR, INFERIOR E CENTRAL), GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA PARA O PRODUTO, SENDO FIXADO A PORTA COM A UTILIZAÇÃO DE 2 PINOS GUIAS PARA REGULAGEM DO VARÃO E TRAVADO PELO PITÃO (DISPOSITIVO PARA CADEADO INJETADO EM NYLON COM 33% FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA) OU FECHADURA TIPO YALE. BASE : CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM) PÉS: NO MODULO INICIAL ACOMPANHAM 4 PÉS EM POLIPROPILENO ALTO COMPOSTO POR REGULAGEM DE ALTURA DE 16MM. ACESSÓRIO: DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR VÃO. MONTAGEM: UTILIZANDO OS MÓDULOS INICIAIS, PERMITE MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 1/4 X 3/8 COM LENTILHA PARA UNIÃO DOS MÓDULOS. NA UTILIZAÇÃO DE MÓDULOS COMPLEMENTOS A FABRICA INDICA CONJUNTO COM 1 MODULO INICIAL E NO MÁXIMO 3 MÓDULOS COMPLEMENTO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO MODULO INICIAL.ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO # 26(0,45MM) E # 24(0,60MM). UTILIZANDO CHAPAS DE AÇO LAMINADA A FRIO NA ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. ACABAMENTO TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG. |  | UN | 1 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

No preço cotado, está incluído todo encargo que recaem sobre o objeto licitado, tais como tributos, despesas administrativas e financeiras, bem como o lucro.

A presente proposta tem validade para 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

EMPRESA LICITANTE: _____________________________

ASSINATURA COM CARIMBO DA EMPRESA LICITANTE

Obs.: A Proposta deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO

Á Prefeitura Municipal de Pirajuba

Ref.: Pregão Presencial Nº. 021/2019- PMP

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº_____________________________ credenciamos o Sr.________________________________, portador da carteira de identidade nº.____________ e do CPF nº. ____________________, para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Pirajuba-MG, ___/___/______.

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal

(FIRMA RECONHECIDA)

OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A empresa ................................................... (nome ou razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ........................, com sede no endereço sito à ............................................................ (endereço completo da licitante), em cumprimento ao exigido no Edital do Pregão Presencial nº. 021/2019 , bem como o disposto no art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação no presente processo licitatório.

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Pirajuba/MG, ____/___/______.

_______________________________________________

(Nome da empresa e assinatura do representante legal)

OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MENOR

Pregão Presencial nº 021/2019

.............................................................................................. (razão social da empresa), CNPJ nº ....................................., sediada em .........................................................(endereço completo), declara que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvando que, caso empregue ou venha empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, somente o faz ou fará na condição de aprendiz, que não utiliza ou se beneficia, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos últimos 05 (cinco) anos pela utilização de mão-de-obra infantil, que não infringiu as normas de proteção ao trabalho adolescente, que não foi autuada no ano em curso ou anterior por infrações às normas de segurança e saúde do trabalhador adolescente ou, ainda por impedir ou dificultar seu acesso e freqüência regular na escola.

Pirajuba, ____/____/_____.

_______________________________________________

nome e número da carteira de identidade do declarante

Obs.: A Declaração de Menor deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR.

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar no Pregão Presencial n.º. 021/2019,  que ...................(nome ou razão social do licitante)..........................:

a) não se encontra, suspenso temporariamente de participar de licitações ou de contratar com o Poder Público;

b) não se encontra, a qualquer título, sujeito a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público;

c) não é, e não possui dentre os sócios, titular de mandato eletivo;

d) não se encontra nos termos da legislação em vigor ou do edital da presente licitação, sujeita a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Pirajuba/MG, ____/___/_____.

_________________________________________

(Nome da empresa e assinatura do representante legal)

OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

___________________________ (nome/razão social), inscrita no CNPJ nº. ______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ________________________________________________________, portador da Carteira de Identidade nº. __________________ e do CPF nº. ______________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem 8.3 do Edital do Pregão Presencial nº. 021/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

Pirajuba/MG, ____/____/_____.

_________________________________________

(Nome da empresa e assinatura do representante legal)

OBS: Deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho e rodapé da Prefeitura Municipal de Pirajuba.

ANEXO VIII

RECIBO DE EDITAL

Eu,.........................................................................................................................., brasileiro (a), .................................................. (estado civil), inscrito no CPF sob o nº.................................................................., residente e domiciliado na cidade de ...........................................-........... na ...............................................................

................................................................................................................................. (endereço completo),.................................................................................... (cargo na empresa) da empresa ..........................................................................................

....................................................... (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº .............................................................., situada na ................................................

................................................................................................................................. (endereço completo), telefone: ...................................................., declaro para os devidos fins de direito, que recebi, em nome da empresa acima citada, nesta data, cópia legível do Edital de Licitação – Pregão Presencial nº. 021/2019, formalizado no Processo Administrativo nº. PMP/CPL/028/2019

Por ser verdade, dato e subscrevo o presente.

Pirajuba - MG, .............. de .............................................. de 2019.

.....................................................................................

Assinatura

IMPORTANTE: As interessadas em participar do Pregão Presencial em referência deverão enviar o presente recibo, devidamente preenchido, sob pena de não serem notificadas das alterações que eventualmente o Edital venha a sofrer.